## Slide 1: KÉT TENGELYŰ FORGÓASZTAL GYORSULÁSMÉRŐ SZENZOROK KARAKTERIZÁLÁSÁHOZ
(Diplomatervezés A)
Sásdi András
Email: sasdiandris01@gmail.com
Tel.: 06305779087
Notes: Diplomamunka A - tervezés

## Slide 2: MEMS szenzorok
Notes: Mikromechanikai szerkezettel alakítják át a fizikai mennyiséget elektromos jellé
Jeltovábbítás előtt jelerősítés és kondicionálás, digitalizálják.
Mérendő mennyiség lehet Nyomás, Gyorsulás, gázkoncentráció stb
Felhasználásuk sokrétű, egyre elterjedtebbek
Kis méret
Megbízhatóság
Alacsony áramfelvétel

## Slide 3: A megoldandó probléma
MEMS gyorsulásérzékelők manuális pozicionálása
Távolról végezhető
Gyorsabb
Jobb reprodukálhatóság
Mérnökórák ideálisabb kihasználása
Automatizálás
Notes: Karakterizáció során egyes tesztek elvégzéséhez szükséges a mért szenzor pozicionálás
Jelenleg a mérést végzést mérnöknek kell ezt megtennie manuálisan
Feladat a Tengelyek beforgatása a gravitációs térrel párhuzamos irányba
Ott kell lenni
Sok idő
Kevésbé reprodukálható

## Slide 4: Elvárások és kihívások
Manuális forgatás kiváltása
Hozzáférés a mért szenzorhoz
Vezérelhető számítógépről vagy kezelőpanelről
Laborbiztonságnak megfelel
Notes: A szenzor tengelyei beforgathatóak legyenek a gravitációs térrel párhuzamos orientációba
A mért szenzor táp- és jelvezetékei ki legyenek vezetve
Az eszköz vezérlőpanelről és PC-ről egyaránt vezérelhető kell, hogy legyen
Ne legyen veszélyforrás, a laborban üzembehelyezhető legyen

## Slide 5: Mechanizmus - Tengelyek
Notes: Akár 3tengelyes gyorsulásmérő szenzor bármely tengelye párhuzamos tudjon lenni a g-vel
Legalább két tengely körül forgatott forgóasztal
Nézzük hogyan oldható meg

## Slide 6: Jeltovábbítás
Notes: A forgóasztalhoz a jel továbbításának kézenfekvő megoldása a csúszógyűrűk használata. Könnyen beszerezhető, sorozatgyártott alkatrészek
Fontos szempont, hogy a kommunikációs jelek továbbítására alkalmasak legyenek.

## Slide 7: Mechanizmus – Motorok elrendezése
Forgatott motor
Fix motor
Notes: Forgatott motor
Motor tengelye ne legyen egyedüli teherviselő
Hátrány:
q2 táp és jelvezetékei,
  Többeres csúszógyűrű vagy párhuzamosan több használata
  Nagy áram továbbítása csúszógyűrűn, jelvezeték mellett
q2 súly
  Q1-nek erősebbnek kell lennie
  Nagyobb szerkezet
Fix motor ezeket megoldja, de:
Bonyolultabb szerkezet
Nem lehet backlash
Több meghibásodási lehetőség

## Slide 8: Biztonság – veszély felmérése
Ütés, nyírás
Forgó alkatrészek
Védőburkolat
veszély
Kockázat minimalizálása
Notes: Lássa el a feladatot, legyen a szenzor elérhető

## Slide 9: Biztonság – Védőburkolat
Víztiszta polikarbonát
Csak a veszélyforrást fedi
Szerszám nélkül nyitható
Szilárd, nem megkerülhető, nem idéz elő új veszélyt
Csak szükséges mértékben korlátozza a munkát
Ne ösztönözze a megkerülését

## Slide 10: Biztonság – További megfontolások
Reteszelt védőburkolat
Vészleállító gomb
Visszajelző LED-ek
Nyitott burkolat esetén veszélyes funkciók kikapcsolása
Vészleállítási lehetőség
Tesztelhetőség
Notes: Reteszelt védőburkolat: reteszelő berendezéssel (reteszeléssel) úgy összekapcsolt védőburkolat, hogy a gép vezérlőrendszerével együtt teljesíti a következő funkciókat:
a védőburkolattal „lefedett” veszélyes gépi funkciók nem működtethetők mindaddig, amíg a védőburkolat nincs becsukva;
ha a védőburkolat nyitva van, miközben a veszélyes gépi funkciókat működtetik, akkor állj parancsot ad, és
ha a védőburkolat be van csukva, akkor a védőburkolattal „lefedett” veszélyes gépi funkciók működtethetők (a védőburkolat becsukása önmagában nem indítja el a veszélyes gépi funkciókat).
A biztonsági berendezések vizsgálhatóságát is figyelembe kell venni a tervezéskor. A berendezés által kiadott jelet, valamint a megszakítók állapotát is vizuális visszajelzéssel kell ellátni, például egy piros és egy zöld LED-del

## Slide 11: Köszönöm a figyelmet!
Notes: Következő lépés: megvalósítás