## Slide 1: K.I.T.T.E.N.
(Kinetic Test Environment)

## Slide 2: Feladat: Gyorsulásmérő szenzorok pozicionálása
Manuális pozicionálás
Időigényes (mérés leállítás, újra pozicionálás)
Jelenlétet igényel
Nem időzíthető
Pontos reprodukálás nehéz
Gépi pozicionálás
Forgatás a mérési kódba integrálható
Távolról vezérelhető
Pontos időzítés
Pontosan reprodukálható mérési szekvencia

## Slide 3: Követelmények
Hozzáférés a mért szenzorhoz
Vezérelhető számítógépről vagy kezelőpanelről
Laborbiztonságnak megfelel

## Slide 4
Kezelőfelület
MCU
modulok vezérlése
állapotgép
Kijelző
Gombok
Numpad
Mozgatás
Motorvezérlés
Encoder
Referenciaszenzor

## Slide 5: Állapotgép
Settings
FixAx
TrackedAx
Angle of tracked ax
Moove
Beállítások által leírt pozíció felvétele
Free moove
Szabad mozgatása a tengelyeknek
Remote
Vezérlés PC-ről
Select Memory
Beállítások betöltése, 9 memória hely van
Mem btn
MEM
OK
REMOTE
REMOTE
SET
Mozgás vége
Free moove
Free moove

## Slide 6: Kezelőfelület
Kijelző
Numpad
Gombok
Analóg Szűrt jel
Referencia visszamérve
HW debounce

## Slide 7: Fő panel
Notes: „Hackability”
Minden gpio kivezetve, sok tesztpont, invertálható leállítójel

## Slide 8: Mozgatás
BUSZ
CPU
Periféria
(timer)
Memória
DMA
Notes: Nullomga nyomaték + 0 lengési lehetőség: léptetőmotr -> nyílt hatáslánc.
Ne legyen végtelen nyomaték és ezért rángatás/lépéstévesztés -> deriválható fgv: trigonometrikus. Jelenleg nincs implementáva, de könnyedén lehetne Nyomatékmax (= gyorsulásmax * tehetetlenség) alapján T és omega maxot számolni.
theta(t) inverz fgv-e a t(theta), ami t(k*alpha) -> k adik lépés t-je megkapható
Aszinkron, hogy a két motor egyszerre is mozgatható legyen-> PWM + DMA
CCR fix->kb a minimális step impulzus hossz, ARR értékeket számolunk, ezeket lapátolja a DMA a timerbe. Ha végez azt jelzi egy flag