## Slide 1: K.I.T.T.E.N.
(Kinetic Test Environment)

## Slide 2: Feladat: Gyorsulásmérő szenzorok pozicionálása
Gépi pozicionálás
Forgatás a mérési kódba integrálható
Távolról vezérelhető
Pontos időzítés
Pontosan reprodukálható mérési szekvencia
Manuális pozicionálás
Időigényes (mérés leállítás, újra pozicionálás)
Jelenlétet igényel
Nem időzíthető
Pontos reprodukálás nehéz

## Slide 3: Alapvető követelmények
Hozzáférés a mért szenzorhoz
Vezérelhető számítógépről vagy kezelőpanelről
Laborbiztonságnak megfelel

## Slide 4
MCU
Állapotgép
OLED
Numpad
Gombok
Motorvezérlés
Enkóderek
Referenciaszenzor
SPI sniffer
Trigger interface
EEPROM
SW
HW
PC vezérlés
Külön panelen
Alaplapon
Külön panelen
Motorra rögzíthető
Kapható hardwer
Alaplapon
Kapható hardwer
Külön panelen
Külön panelen

## Slide 5
Paraméterek beállítása
Fix tengely
Követett tengely
Szög
Beállás
Beállítások által leírt pozíció felvétele
Szabad mozgatás
Szabad mozgatása a tengelyeknek
PC vezérlés
Vezérlés PC-ről
Memória választás
Beállítások betöltése, 9 memória hely van
MEM
OK
REMOTE
REMOTE
SET
Mozgás vége
Szabad mozgatás
Szabad mozgatás
Állapotgép

## Slide 6
Alaplap
Notes: „Hackability”
Minden gpio kivezetve, sok tesztpont, invertálható leállítójel, előlkészített hely további gomboknak

## Slide 8
Kijelző
Numpad
Gombok
Analóg Szűrt jel
Referencia visszamérve
HW debounce
Kezelőfelület

## Slide 12
BUSZ
CPU
Periféria
(timer)
Memória
DMA
Motorvezérlés
Notes: Null-omga nyomaték + 0 lengési lehetőség: léptetőmotr -> nyílt hatáslánc.
Ne legyen végtelen nyomaték és ezért rángatás/lépéstévesztés -> deriválható fgv: trigonometrikus. Jelenleg nincs implementáva, de könnyedén lehetne Nyomatékmax (= gyorsulásmax * tehetetlenség) alapján T és omega maxot számolni.
theta(t) inverz fgv-e a t(theta), ami t(k*alpha) -> k adik lépés t-je megkapható
Aszinkron, hogy a két motor egyszerre is mozgatható legyen-> PWM + DMA
CCR fix->kb a minimális step impulzus hossz, ARR értékeket számolunk, ezeket lapátolja a DMA a timerbe. Ha végez azt jelzi egy flag

## Slide 13: Hátralévő feladatok
NYÁK-ok beültetése, eszköz élesztése
Mechanizmus megtervezése és kivitelezése
Notes: Dolgozatok beadása: 2025.12.12. 12h,

## Slide 14: Köszönöm a figyelmet!