## Slide 1: KÉT TENGELYŰ FORGÓASZTAL TERVEZÉSE GYORSULÁSMÉRŐ SZENZOROK KARAKTERIZÁLÁSÁHOZ
Sásdi András
Email: sasdiandris01@gmail.com
Tel.: 06305779087
Kinematic Test Enviroment

## Slide 2: A megoldandó probléma
MEMS gyorsulásérzékelők manuális pozicionálása
Távolról végezhető
Gyorsabb
Jobb reprodukálhatóság
Mérnökórák ideálisabb kihasználása
Automatizálás
Notes: Karakterizáció során egyes tesztek elvégzéséhez szükséges a mért szenzor pozicionálás
Jelenleg a mérést végzést mérnöknek kell ezt megtennie manuálisan
Feladat a Tengelyek beforgatása a gravitációs térrel párhuzamos irányba
Ott kell lenni
Sok idő
Kevésbé reprodukálható

## Slide 3: Specifikációk/elvárások
Két egymásra merőleges tengely mentén legyen képes forgatni egy mért szenzort, tengelyenként egy teljes elfordulásra legyen képes!
A (legalább egy) mért szenzor és a szenzort kezelő külső mérőeszköz (SPI-Simulyzer) között a forgatás során biztosítva legyen a folytonos kommunikációs kapcsolat!
Háromtengelyes gyorsulásmérő szenzor bármely tengelyét lehessen pozícionálni a gravitációs térhez képest!
A mért szenzor pozíciója egy referenciaszenzorral legyen visszamérve!
A mérőeszköz minél kevesebb mechanikus zajjal terhelje a mérést!
Az eszköz mindkét tengelyen legalább 0.5° beállási pontossággal rendelkezzen!
Külső számítógép nélkül vezérelhető legyen az eszköz!
Az mérőeszköz számítógépről is vezérelhető legyen!
Feleljen meg alapvető biztonságtechnikai megfontolásoknak!

## Slide 4: Szükséges modulok és rendszerdiagram

## Slide 5
MCU
STEPPER
enkóde r
Mérőasztal
SPI-simulyzer
STEPPER
enkóder
Ref. szenzor
Gomb panel
Numerikus billentyűzet
OLED
Motorvezérlő1
Motorvezérlő2
EEPROM
Kezelőfelület
Alaplap
Forgatómechanizmus
PC
Rendszerdiagram
SPI SNIFFER
Trigger interface
Soros
I2C
SPI
Lépés impulzusok/modulált tápfeszültség
Mért szenzor
Notes: Narancssárgával a soros kommunikációt
kékkel az I2C-t
lilával az SPI-t
pirossal pedig a motorvezérlőknek küldött lépés impulzusokat és az azok által kiküldött modulált tápfeszültséget jelöltem.

## Slide 6: Modulok megvalósítása
Deszkamodell
Funkcionalitás ellenőtzése
Driver írás
Nyomtatott áramkör

## Slide 7: Mikrovezérlő – STM32F767ZI

## Slide 8: Motorok
Elvárások
0 szögsebességnél nyomaték
Pontos pozícionálhatóság
Ne oszcilláljon
Megoldás
Léptetőmotor

## Slide 9: Léptetőmotorok vezérlése
Motorvezérlő
Léptető motor
t [s]
[rad]
dir
step
Minden impulzusra szögelfordulás

## Slide 10: VIGYÁZAT!
Motorvezérlő
Léptető motor
t [s]
dir
step
t [s]
t [s]
Szöggyorsulás ~ nyomaték!!!

## Slide 11: Sebességprofil

## Slide 12: Kihívások, megoldások – Időzítő értékek
Elvárt mozgás
Időzített impulzusok sorozata (időzítőértékek)
?
Inverz függvény

## Slide 13: Kihívások, megoldások – Trigonometrikus függvény
Inverz függvény alkalmazása: , ez diszkrét időben:
Trigonometrikus függvény közelítése?

## Slide 14: Kihívások, megoldások – Nem blokkoló működés
BUSZ
CPU
Periféria
(timer ARR értéke)
Memória
DMA
Notes: Aszinkron, hogy a két motor egyszerre is mozgatható legyen-> PWM + DMA
CCR fix->kb a minimális step impulzus hossz, ARR értékeket számolunk, ezeket lapátolja a DMA a timerbe. Ha végez azt jelzi egy flag

## Slide 15: Enkóder – AS5147U
Abszolút enkóder
14 bit felbontás (0.022 deg/LSB)
SPI kommunikáció
Beépített hibadiagnosztika
Funkcionalitások implementálása:
Saját driver, HAL SPI metódusokkal

## Slide 16: Referenciaszenzor – ICM 20948
Nem szükséges PCB-t terveznem
9 tengelyű gyorsulás + giroszkóp + magnetométer
Sajnos STM32 HAL driver nem volt
Egyelőre gyorsulás és giroszkóp értékek, későbbiekben kiegészíthető

## Slide 17: Kezelőfelület

## Slide 18
Paraméterek beállítása
Fix tengely
Követett tengely
Szög
Beállás
Beállítások által leírt pozíció felvétele
Szabad mozgatás
Szabad mozgatása a tengelyeknek
PC vezérlés
Vezérlés PC-ről
Memória választás
Beállítások betöltése, 9 memória hely van
MEM
OK
REMOTE
REMOTE
SET
Mozgás vége
Szabad mozgatás
Szabad mozgatás
Állapotgép

## Slide 19: Kijelző

## Slide 20: Kijelző
Driver
I2C kommunikáció – HAL
Driver IC metódusai, grafikus metódusok
Betűkészlet és a logika egy része MIT licensz github repo-ból
Buffer
OLED
Bitmap kirajzolása

## Slide 21: Gombok

## Slide 22: Numerikus billentyűzet

## Slide 23: EEPROM 24LC512
Miért pont ez?
Használtam már korábbi projektekhez
Saját driverrel intuitív kulcs-érték típusú adattárolás
Elegendő tárhely
Előre beállított pozíciók mentése

## Slide 24: Alaplap – mottó: bővíthetőség

## Slide 25: Alaplap - Táp
24V - motorok
5V - mikrokontroller és numerikus billentyűzet
3.3V - minden más

## Slide 26: Alaplap - Vészkapcsoló
Úgy mértem fel, ezeknek kell hely:
Vészkapcsoló
Dőléskapcsoló
Ajtókapcsoló
Továbbá szoftveresen is lehessen
Mikrovezérlő
Illetve a bővíthetőséget szem előtt tartva
+1 további
Közvetlenül a motorvezérlőkhöz kötve

## Slide 27: Alaplap – Trigger interface

## Slide 28: Alaplap – SPI sniffer

## Slide 29: Összefoglaló
Elvégzett feladatok
Eszköz megtervezése
Modulok driverjei
NYÁK tervek
Hátralévő feladatok
Mechanikai tervezés
Modulok végső integrációja
Élesztés

## Slide 30: Köszönöm a figyelmet!

## Slide 31: Bírálói kérdések - I
Megoldható lenne-e a feladat szervomotorok segítségével léptetőmotorok helyett? Milyen előnyökkel vagy hátrányokkal járna?
Igen, megoldható lenne szervomotorokkal is. Azért választottam léptetőmotort, mert fontos a felvett pozíció tartása. A léptetőmotorok működésükből adódóan rendelkeznek nulla szögsebesség esetén is nyomatékkal.
Szervo motor esetén megoldandó probléma lehetett volna a motor rángatása.
Szervo előnye lenne: decentralizált pozicionálás – kisebb számítási igény.

## Slide 32: Bírálói kérdések – II.
A léptetőmotorok irányításának módja nyílt hatásláncú, de a pozíciót a mágneses enkóderek visszamérik. Mi történik, ha a vezérlésben hibát detektálunk? Hogyan van felhasználva a visszamért pozíció?
Amennyiben pozicionálás közben lépéstévesztésből adódóan a végpozíció eltér az előírttól, a különbséggel korrigálni kell a pozícionálást. Ha ez nem történne meg, az esetleges lépéstévesztésből származó hibák felhalmozódhatnának.

## Slide 33: Bírálói kérdések – III.
Mérés ismétléséhez az eszköz csak pozíciót képes tárolni, vagy alkalmas lehet több pozíciót, vagy mérési folyamatot is reprodukálni?
Mivel számítógépről is vezérelhető lesz az eszköz, leg egyszerűbben ez egy szkriptelő nyelvvel (pl. Python) valósítható meg.